# Calcul de la longueur de l’hypoténuse
ERL est un triangle
rectangle en R tel
que ER = 9 cm
et RL = 12 cm.
Calcule la longueur
de son hypoténuse.

E
L
R

Dans le triangle ERL rectangle en R, l’hypoténuse est [EL].
D’après le théorème de Pythagore on a l’égalité :
(Ou : D’après l’égalité de Pythagore on a :
EL² = LR² + RE²
EL² = 12² + 9²
EL² = 144 + 81
EL² = 225
EL = sqrt{225}
EL = 15 cm
# D’après brevet
A
B
C
E
D
P

On a construit un bac à sable pour enfants qui a la forme d’un prisme droit de hauteur 15 cm. La base de ce prisme est représentée par le polygone ABCDE ci‑contre, tel que CP = DP = 1,30 m et ED = BC = 40 cm.
a. Calcule CD. Arrondis au centimètre près.
D’après le théorème de Pythagore, dans le triangle PDC rectangle en P :
CD² = DP² + PC²
CD² = 1,3²+1,3²
CD² = 3,38
CD = sqrt{3,38}
CD ≈ 1,84 m ou 184 cm
b. Justifie que le quadrilatère ABPE est un carré.
ABPE est un carré car il a trois angles droits et deux côtés consécutifs égaux : EP = PB = 1,7 m
c. On a construit le tour du bac à sable avec des planches en bois de longueur 2,40 m et de hauteur 15 cm chacune. De combien de planches a-t-on eu besoin ?
PABCDE = AB + BC + CD + DE + EA
PABCDE ≈ 1,7 + 0,4 + 1,84 + 0,4 + 1,70
PABCDE ≈ 6,04 m
Nombre de planches à prévoir : 6,04 ÷ 2,4 ≈ 2,5
Il faudra donc 3 planches pour faire le tour du bac.
d. A-t-on eu besoin de plus de 300 L de sable pour remplir complètement le bac ?
300L = 300 dm³ . On peut travailler en dm.
size 12{A_ABCDE `=` A_ABPE – A_PDC}
size 12{A_ABCDE }`=` 17² - {13 times 13} over 2
size 12{A_ABCDE }`=` 2`04,5 dm²
size 12{V_bac `=` A_ABCDE `times` hauteur}
V_bac `=` 204,5 times 1,5 dm³
V_bac `=` 306,75 dm³ ou L
Oui, il faudra plus de 300 L de sable, il en faudra environ 307 L.
ARC est un triangle rectangle
en R tel que AC = 52 mm
et RC = 48 mm.
Calcule la longueur
du côté [AR].
Le triangle RAC est rectangle en R.
D’après le théorème de Pythagore on a l’égalité :
AC² = RC² + RA²
Donc RA² = AC² – RC²
RA² = 52² – 48²
RA² = 400

RA = sqrt{400}
RA = 20 mm
Extrait du brevet
# Pour une bonne partie
# de pêche, il faut un
# siège pliant adapté !
# Nicolas est de taille
# moyenne et, pour être
# bien assis, il est nécessaire
# que la hauteur de l’assise
# du siège soit comprise
# entre 44 cm et 46 cm.
Voici les dimensions d’un siège pliable qu’il a trouvé en vente sur Internet : longueur des pieds : 56 cm ; largeur de l’assise : 34 cm ; profondeur de l’assise : 31 cm.
Les droites (AD) et (DH) sont perpendiculaires et ABDC est un rectangle.
La hauteur de ce siège lui est-elle adaptée ?
Dans le triangle ADH rectangle en D.
D’après le théorème de Pythagore on a l’égalité :
DH² = AH² – AD²
DH² = 56² – 34²
DH² = 1 980
DH = sqrt{1980}
DH ≈ 44,5
Ce siège a donc une hauteur adaptée.